LIMINO EŽERO VANDENS EKOLOGINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS IR PRIEŽIŪRA 2014 METAIS

ATASKAITA

ES lėšomis finansuoto projekto „Limino ežero. Esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ priežiūra po išvalymo

Kaišiadorys, 2015

ES lėšomis finansuoto projekto „Limino ežero. Esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ priežiūra ir tvarkymas po išvalymo

I. Bendra informacija

Vietos gyventojų tvirtinimu, praeito šimtmečio viduryje net 40-50 procentų Limino ežero pakrantės sudarė smėlėtas, nedaug augmenijos teturintis ruožas, tarsi vientisas paplūdimys. Limino pakrantė nuo miestelio pusės tankiai apgyvendinta (žasliečių sklypai baigiasi kelių metrų atstumu nuo ežero).Ežere maudėsi, skalavo skalbinius, irstėsi valtimis ir žvejojo. Dažnoje vietoje buvo įrengti liepteliai, smėlio užutekiai, valčių parkavimo vietos. Limino ežeras, o taip pat ir kiti du Žaslių ežerai, pradėjo keistis maždaug 8-9 dešimtmetyje. Dėl Laukystos ūkinės veiklos (neleistinas vandens lygio nuleidimas-pakėlimas), kolūkinės veiklos (tarša žemės ūkio trąšomis), gyventojų buitinių nuotekų ir kt. priežasčių labai subujojo visų trijų ežerų (ir itin akivaizdžiai- Limino ežero) augmenija: nendrės ir meldai išstūmė švaramėgius ajerus, o patį kraštovaizdį labai pakeitė pakrantėse nežabojamai augantys krūmynai – blindės, karklai, alksniai.Šį ežerų būklės blogėjimo procesą gerai iliustruoja gyventojų asmens archyvuose bei Kaišiadorių muziejuje saugomos praėjusio šimtmečio fotografijos. Ežerai keičiasi neatpažįstamai. Paplūdimiai užaugo. Dėl neįvardijamų priežasčių gyventojai nustojo siekę „atkovoti“ savo poilsio plotus iš besiplečiančios augmenijos“ (cituota pagal: http://www.zasliai.lt/del-zasliu-ezeru-bukles-2009).

Atlikus tyrimus, nustatyta, jog Limino ežere gyvena devynių rūšių žuvys: lydeka, kuoja, raudė, lynas, paprastoji aukšlė, karšis, pūgžlys, sterkas ir ešerys. Bendra Limino ežero žuvų biomasė – 60 kg iš 1 ežero hektaro, o apskaičiuota galima metinė produkcija – 12 kg/ha.

    - Vizualinė tarša Limino ežero  pakrančių prieigose – vizualinė tarša apima ežero dalies uždumblėjimą bei užžėlimą žolėmis. Ežero pakrantėse susikaupusi augmenija įtakoja kitų aplinkai pavojingų teršalų ir šiukšlių kaupimąsi. Ežeras yra pratekantis, tačiau jame tėkmė sumažėja, vandenyje esantys teršalai sėda ant dugno, todėl ežeras atlieka sėsdintuvo vaidmenį kaupdamas atitekančius iš Žaslių ežero teršalus.

    - Mechaninė tarša Limino ežero  pakrančių prieigose – mechaninė tarša apima ežero ir priekrančių dalies užteršimą šiukšlėmis, buitinėmis atliekomis. Minėta tarša kelia realią grėsmę šalia ežero besiilsintiems ar ežere besimaudantiems žmonėms, taipogi kelia grėsmę esančių ekosistemų išsaugojimui. Šią taršą savivaldybė planuoja panaikinti savo lėšomis.

    - Cheminė tarša Limino ežere – Pagal Lietuvos higienos normą HN 60:2004 nustatyta, kad Limino ežero dumblo sunkiųjų metalų kiekis yra leistinas, tačiau dumblas prisotintas bendruoju azotu (Nb siekia iki 13290 mg/kg) ir bendruoju fosforu (Pb siekia iki 1610 mg/kg), kuris kaip manoma tiesiogiai įtakoja vandens cheminius parametrus.

    - Sugadintas Limino ežero gamtovaizdis – Limino ežere dėl padidėjusių fosforo ir azoto koncentracijų ežero vandenyje yra intensyvus ežero užaugimas makrofitais ir kita vandens augmenija.

Atliekant batimetrinius tyrimus 2009 metų rugpjūčio mėnesį, nustatytas 103,22 m vandens lygis Limino ežere ties Žąslių miesteliu. Tai beveik prilygsta mažiausiam leistinam vandens lygiui (103,2 m) lygiui. Tai įtakojo sausa vasara, kuri pažemino ežero vandens lygį.

Atliekant geologinius tyrinėjimus ežere nustatyta, kad pagrindinis dumblo sluoksnis susikaupęs pietiniame ir pietvakariniame ežero dalyje, kur ežeras ribojasi su Žaslių gyvenviete. Atlikti gręžiniai ir paimti grunto mėginiai rodo, kad išvalius minėtą dumblą ežero hidrogeologinis režimas nesikeis dėl to, kad valymo darbų metu bus šalinamos tik dumblas, kurių gylis ežero pietinėje pusėje siekia daugiau kaip 5 metrai. Ežere nebus atliekami dugno gilinimo darbai, todėl nebus pažeista susiformavusi savigrinda.

Informacija apie objektą.

1. Problema: Ypatingų ekologinių situacijų metu užterštas ežeras. Limino ežeras stipriai paveiktas praeities taršos anksčiau Žaslių vidurinė mokykla leido nevalytas nuotekas į ežerą. Šiuo metu mokykla turi vietinę nuotekų valyklą. Priežastys: Limino ežeras stipriai paveiktas praeities taršos anksčiau Žaslių vidurinė mokykla leido nevalytas nuotekas į ežerą. Šiuo metu mokykla turi vietinę nuotekų valyklą. Žaslių gyvenvietė anksčiau neturėjo nuotėkų valyklos, todėl gyventojų nuotekos patekdavo į Limino ežerą.  Numatytos veiklos: Numatyta valyti dumblą kuriame gausu organinių medžiagų, jų kiekis susikaupusiame dumble siekia iki 27,61 %, bendrojo fosforo koncentracija siekia iki 1610 mg/kg, azoto – koncentracija siekia iki 13290 mg/kg.

2. Problema: Ežero ar tvenkinio priekrantės ir litoralės užžėlimas vandens augmenija (helofitais – nendrėmis, švendrais, viksvomis), litoralės akvatorijos užžėlimas monodominantiniais makrofitų (lūgnės, elodėjos, nerties, plunksnalapės ir kt.) sąžalynais. Priežastys: Pagrindinė priežastis yra ta, kad dumble gausu organinių medžiagų, kurios skatina augmenijos užžėlimą. Numatytos veiklos: Perteklinės vandens augalijos (makrofitų) šalinimas. Vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos suformavimas ir priežiūra. Makrofitai pjaunami po vandeniu per vegetacijos sezoną arba raunami ar iškasami kartu su po jų sąžalynais susikaupusiu dumblu.

Pradėti vykdyti Limino ežero valymo darbai – įgyvendintas projektas „Limino ežero, esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ (projekto kodas VP3-1.4-AM-04-R-21-011

Limino ežero upės išvalymo darbai yra būtini siekiant pagerinti nepatenkinamą minėtų vandens telkinių ekologinę būklę bei pagerinti ekosistemą.

Prieš valant ežerą buvo nustatyta, kad pagrindiniai galimi taršos šaltiniai yra:

- išleidžiamos neorganizuotos buitinės nuotekos, kadangi Žaslių miestelyje nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros;

- nuo aplinkinių gamtinių ir urbanizuotų teritorijų  į ežerą patenka nevalytos lietaus nuotekos;

- ežero pakrantės teršiamos atliekomis, bioorganika;

- ežero vanduo teršiamas lietaus nuotekomis (kietosiomis dalelėmis ir naftos produktais).

Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą priemonę VP3-1.4-AM-06R „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projekto „Limino ežero, esančios Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ projektą 2012 m. atlikti šie darbai:

1. Limino ežero:

1.1. valytas ežero veidrodinis paviršius – 7,6 ha;

1.2. iškasto dumblo kiekis – 44132 m³.;

1.3. sutvarkyti želdiniai – 0,28 ha plote;

1.4. pašalintas humusinio dirvožemio kiekis – 3573 m³;

2. Upės L-5:

2.1. išvalytas ilgis – 806 m;

2.2. valytas veidrodinis plotas  – 0,7 ha;

2.3. iškastas sąnašų kiekis - m³;

Limino valymo darbų pradžia – 2011-08-09, darbų pabaiga 2013-06-30. Projektas užbaigtas pilnai ir įvykdytos visos užduotys.

Pasiekti rezultatai:

1. Projekto metu iš Lomenos upės iškastas dumblas turintis daug biogeninių medžiagų, kurios

kelia grėsmę upės ekosistemoms.

2. Įgyvendinamo projekto metu sutvarkyti upės pakrantės želdiniai. Upės pakrantė išvalyta nuo peraugusių, pasenusių ir savaime prižėlusių krūmų.

3. Išvalyti menkaverčiai medžiai bei krūmai, tokiu būdu sumažintas organinės medžiagos (lapų) patekimas į upės vandenį.

4. Projekto įgyvendinimo metu kasant dumblą iš upės vienkaušiu ekskavatoriumi pažeisti krantai vėl atstatyti, naujai pasėta žolė, atkurta melioracijos infrastruktūra.

Vykdant sutarties finansavimo ir administravimo 2011-02-04 sutartį Nr.SUT-A-35/VP3-1.4-AM-04-R-21-011. sąlygas projektas yra tęstinis organizaciniu, eksploataciniu bei finansiniu požiūriais. Vadovaujantis minėtos sutarties 5.1. punktu („ne mažiau nei 5 metus po Projekto finansavimo pabaigos užtikrinti kasmetinę išvalyto  telkinio prieži9rą ir. Siekiant įvertinti telkinių ekologinės būklės gerėjimą, kas letvirtįatlikti vandens kokybės tyrimus.

II. Vandens ekologinės būklės vertinimas

Limino ežero cheminiai ir fizikiniai tyrimai buvo atliekami vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ reikalavimais ir įsakymu 2011 08 29 įsakymu Nr. D1-648 (Žin., 2011, Nr. 109-5146). Toliau – Metodika.

LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas rekomendavo UAB „Kaišiadorių vandenys“ atestuotą laboratoriją, kuri vykdė Limino ežero vandens kokybės tyrimus. Dėl Lomenos upės vandens kokybės tyrimų 2014 m. sudaryta paslaugos teikimo sutartis.

Išvadoje pateikti rezultatai gauti atlikus fizikinius-cheminius tyrimus Limino ežere 2014 metais. Mėginiai buvo imti dviejose vietose keturis kartus per metus (kartą per ketvirtį).

Gauti duomenys palyginti su Metodikoje pateiktose reikalavimuose: kokybės elementams, rodikliams

III. Limino ežero priežiūros ir tvarkymo darbai

Limino ežero ir upės-kanalo L-5 (po išvalymo) tvarkymas ir priežiūra vyko pagal šią paslaugos teikimo techninė specifikacija.

Limino ežero ir upė-kanalo L-5 priežiūra ir tvarkymas suprantamas kaip ežero priekrantėje ir pakrantėje (pagal pridedama schemą ir lentelę) atliekami šie darbai:

1. Makrofitų, šiurščiųjų ir minkštųjų augalų šienavimas (sausumos pakrantėje - 5 metrų apsaugos

juostoje ir priekrantėje (vandenyje).

2. Atželiančių krūmų kirtimas ir šaknų naikinimas.

3. Šiukšlių surinkimas ir perdavimas sutvarkymui.

Paaiškinimai: priekrantė – vieta prie kranto (vandenyje). Pakrantė – sausumos vieta palei krantą

(ežero pakrantė).

4. Informacija apie objektą ir paslaugų apimtys:

4.1. ežero ir upės-kanalo L-5 priežiūros ir tvarkymo  zona pažymėta schemoje (specifikacijos priedas);

4.2. bendras tvarkymo plotas – 3,65 ha.

Lentelė. Ežero ir upės-kanalo L-5 pakrantės ir priekrantės priežiūros ir tvarkymo plotai

| Priežiūros ir tvarkymo plotai | plotis, m | ilgis, m | plotas, m² |
| --- | --- | --- | --- |
| Upės-kanalo L-5 abi vagos pakrantės (vidutiniškai vienas krantas po 4 m) | 8 | 806 | 6448 |
| Upės-kanalo L-5 veidrodinis plotas (vidutiniškai 8,5 m) | 8,5 | 806 | 6851 |
| Ežero pakrantė (5 metrai sausumos nuo vandens) | 5 | 1330 | 6650 |
| Ežero priekrantėje po 10 m ir 20 m atstumu nuo kranto vandenyje (žiūr. schemą, priežiūros teritorijoje naikinami visi iš vandens iškilę augantys makrofitai ir šiukštieji augalai) | 10 | 1020 | 10200 |
|  | 20 | 310 | 6200 |
| Iš viso |  |  | 36349 |

5. Vykdytos veiklos:

5.1. šienauti pakrantėje, priekrantėje (vandenyje) makrofitai (meldai,  nendrės, švendrai, ajerai), šiurkščioji ir minkštoji augalija;

5.2. Su šaknimis pašalinami atželiantys krūmai, kurie sudeginami arba išvežami į kompostavimo aikštelę;

5.3.Nušienauti makrofitai ir šiurkščioji augalija išgriebiama ir išvežama į Užsakovo nurodytą vietą.

5.4. Ežero tvarkymo zonoje šienaujama vieną kartą per vegetacijos sezoną (liepos-rugpjūčio).

5.5. Surinktos atliekos pakrantėse ir vandenyje sutarties tvarkymo galiojimo laikotarpyje.

6. Kitos sąlygos:

6.1. augalijos naikinimui negalima naudoti chemikalų.

6.2. nesugadinti ir saugoti melioracijos įrenginių, pakrantėje esančius kitus įrenginius ar statinius, juos sugadinus atstatyti savo lėšomis.

6.3. paslaugos atliktos 2014 m. liepos - spalio 10 d.

IV. Finasavimas

Kadangi įgyvendinus projektą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija įsipareigojo kompleksiškai vykdyti išvalytos upės ir jos pakrančių priežiūros darbus, todėl 2014 m. biudžete buvo skiros lėšos, reikalingos išvalytai teritorijai prižiūrėti ir atlikti fizikinius-cheminius tyrimus ir ir tvarkyti bei prižiūrėti vandens išvalytą telkinį.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. V17 – 26 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2014-2016 metų veiklos plano patvirtinimo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. V17 – 27 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas priemonei 01.06.04. Įgyvendinti aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemones (1. Paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių būklės ir užterštumo tyrimas ir vertinimas. Vandens telkinių pakrančių valymas ir tvarkymas (menkaverčių krūmų iškirtimas, makrofitų šienavimas vandens telkiniuose, atliekų surinkimas ir pan.). ES lėšomis finansuoto projekto „Lomenos upės, esančios Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“, o ją įgyvendindama Savivaldybė užtikrintų Lomenos upės priežiūrą ir tvarkymą pagal finansavimo ir administravimo 2011-02-04 sutartį Nr. VP3-1.4-AM-04-R-21-011.

Priemonės finansavimas

| Priemonė | Suma, Lt | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- |
| Upės vandens kokybės tyrimai | 0,00 | Nemokamai |
| Upės priežiūros ir tvarkymo darbai | 10888,79 | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |

V. Išvados

1. Vykdant sutarties finansavimo ir administravimo 2011-02-04 sutarties Nr.SUT-A-35/VP3-1.4-AM-04-R-21-011 sąlygas, projektas yra tęstinis organizaciniu, eksploataciniu bei finansiniu požiūriais. Vadovaujantis minėtos sutarties 5.1.5 punktu įvykdytas reikalavimas – ne mažiau kaip 5 metus po Projekto finansavimo pabaigos užtikrinti kasmetinę išvalyto vandens telkinio priežiūrą ir, siekiant įvertinti telkinių ekologinės būklės gerėjimą, kas ketvirtį atlikti vandens telkinių kokybės tyrimus.

1.2. Limino ežero vandens kokybė pagal fizikinius-cheminius kokybės rodiklius yra gera ir patenkinama. Nustatyta, kad pagal bendrąjį azotą (Nb) Limino ežero vandens kategorija yra priskiriama vidutinei – nuo nuo 1,2/1,5 iki 2,4/2,5 mg/l. Pagal bendrąjį fosforą (Pb) mg/l Limino ežero vandens kategorija yra priskiriama taip pat vidutinei kategorijai – nuo 0,061/0,072 iki 0,083/ 0,025 mg/l.

2. Ežero tvarkymo ir priežiūros darbai vykdyti 3,65 ha plote:

2.1. nušienauti pakrantėje, priekrantėje (vandenyje) makrofitai (meldai,  nendrės, švendrai, ajerai), šiurkščioji ir minkštoji augalija;

2.2. su šaknimis pašalinami atželiantys krūmai, kurie sudeginami arba išvežami į kompostavimo aikštelę;

2.3. nušienauti makrofitai ir šiurkščioji augalija vandenyje išgriebti ir išvežti į Užsakovo nurodytą vietą.

2.4. ežero tvarkymo zonoje šienauta vieną kartą per vegetacijos sezoną (sausumoje) ir 2 nulatos iš vandens buvo išgriabama šiukščioji vandens augalija (liepos-rugsėjo).

2.5. Surinktos atliekos pakrantėse ir vandenyje sutarties tvarkymo galiojimo laikotarpyje.

3. Šalinti taršos prietakos židiniai:

3.1. 2014 m. Žaslių miestelyje įrengta buitinių nuotekų surinkimo infrastruktūra ir pastatyta

nuotekų valykla – panaikinta neorganizuota tarša nuotekomis;

3.2. 2014 m. prie Limino ežero Žaslių miestelyje sujungtos esamos paviršinių nuotekų surinkimo sistemos ir pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, kurių našumas 20 l/s. Naftos ir nešmenų gaudykle kainavo 232. tūkst. Lt, kurios  pajėgumas išvalyti 8000 m³ paviršinių nuotekų.

VI. Priedai

1. Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas, 1 lapas.

- PVM sąskaita faktūra, 1 lapas.

- Vaizdinė medžiaga, 2 lapai.

1 lentelė. Ežerų ekologinės būklės klasės pagal fizikinio–cheminio kokybės elemento rodikliai

| Kokybės elementas | Rodiklis | Mėginių sk. ir Nr. | Ežerų ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinio–cheminio kokybės elemento rodiklių vertes |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Labai gera | Gera | Vidutinė | Bloga | Labai bloga |
| Maistingosios medžiagos | NO3-N, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 8/1-2 | <1,30 | 1,30–2,30 | 2,31–4,50 | 4,51–10,00 | >10,00 |
|  | Data | 2014 03 25 | 1/2 |  | 1,8/1,8 |  |  |  |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 06 02 | 1/2 | 0,005/0,009 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 09 23 | 1/2 | 0,27 |  | 4,4 |  |  |
|  |  | 2014 12 12 | 1/2 | 0,61 | 2,3 |  |  |  |
| Maistingosios medžiagos | NH4-N, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 1-5 | <0,10 | 0,10–0,20 | 0,21–0,60 | 0,61–1,50 | >1,50 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 03 25 | 1/2 | 0,05/0,036 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 06 02 | 1/2 |  | /0,14 | 0,28/ |  |  |
|  |  | 2014 09 23 | 1/2 |  | /0,16 | 0,44/ |  |  |
|  |  | 2014 12 12 | 1/2 | 0,39/ | /0,11 |  |  |  |
| Maistingosios medžiagos | Nb, mg/l (pagal Metodika) | Ežero tipas 1,2 | <1,30 | 1,30–1,80 | 1,81–2,30 | 2,31–3,00 | >3,00 |
|  |  | 2014 03 25 | 1/2 |  |  |  |  | 7,7/7,0 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 06 05 | 1/2 |  |  |  | 2,4/2,5 |  |
|  |  | 2014 09 30 | 1/2 | 1,2/ | /1,5 |  |  |  |
|  |  | 2014 11 12 | 1/2 |  | 1,5/1,4 |  |  |  |
| Maistingosios medžiagos | PO4-P, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 1-5 | <0,050 | 0,050–0,090 | 0,091–0,180 | 0,181–0,400 | >0,400 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 03 25 | 1/2 | 0,05/0,024 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 06 02 | 1/2 |  | 0,11/0,08 |  |  |  |
|  |  | 2014 09 23 | 1/2 |  | 0,34/0,09 |  |  |  |
|  |  | 2014 12 12 | 1/2 |  |  | 0,11/0,012 |  |  |
| Maistingosios medžiagos | Pb, mg/l (pagal Metodika) | Ežero tipas 1,2 | <0,040 | 0,040–0,060 | 0,061–0,090 | 0,091–0,140 | >0,140 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 03 25 | 1/2 |  |  |  |  | 0,16/0,24 |
|  |  | 2014 06 05 | 1/2 |  |  |  | 0,10/0,11 |  |
|  |  | 2014 09 30 | 1/2 |  |  | 0,061/0,072 |  |  |
|  |  | 2014 11 12 | 1/2 |  |  |  |  | 0,11/0,26 |
| Organinės medžiagos | BDS7, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 1-5 | <2,30 | 2,30–3,30 | 3,31–5,00 | 5,01–7,00 | >7,00 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 03 25 | 1/2 | 2,1/ | /2,6 |  |  |  |
|  |  | 2014 06 02 | 1/2 |  | 2,8/3,0 |  |  |  |
|  |  | 2014 09 23 | 1/2 |  | /2,5 | 3,5/ |  |  |
|  |  | 2014 12 12 | 1/2 |  |  | 3,2/3,6 |  |  |
| Prisotinimas deguonimi | O2, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 1, 3, 4, 5 | >8,50 | 8,50–7,50 | 7,49–6,00 | 5,99–3,00 | <3,00 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 03 25 | 1/2 | 11,09/11,48 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 06 02 | 1/2 |  | 8,09/8,18 |  |  |  |
|  |  | 2014 09 23 | 1/2 | 7,85/7,81 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 12 12 | 1/2 | /8,90 | 8,42/ |  |  |  |

Tyrimus atliko UAB „Kaišiadorių vandenys“ laboratorija. Leidimo Nr. 1AT-245 (2010 11 03)