LIMINO EŽERO VANDENS EKOLOGINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS IR PRIEŽIŪRA 2015 METAIS

ATASKAITA

ES lėšomis finansuoto projekto „Limino ežero. Esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ priežiūra po išvalymo

Kaišiadorys, 2016

ES lėšomis finansuoto projekto „Limino ežero. Esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ priežiūra ir tvarkymas po išvalymo

I. Bendra informacija

Vietos gyventojų tvirtinimu, praeito šimtmečio viduryje net 40-50 procentų Limino ežero pakrantės sudarė smėlėtas, nedaug augmenijos teturintis ruožas, tarsi vientisas paplūdimys. Limino pakrantė nuo miestelio pusės tankiai apgyvendinta (žasliečių sklypai baigiasi kelių metrų atstumu nuo ežero).Ežere maudėsi, skalavo skalbinius, irstėsi valtimis ir žvejojo. Dažnoje vietoje buvo įrengti liepteliai, smėlio užutekiai, valčių parkavimo vietos. Limino ežeras, o taip pat ir kiti du Žaslių ežerai, pradėjo keistis maždaug 8-9 dešimtmetyje. Dėl Laukystos ūkinės veiklos (neleistinas vandens lygio nuleidimas-pakėlimas), kolūkinės veiklos (tarša žemės ūkio trąšomis), gyventojų buitinių nuotekų ir kt. priežasčių labai subujojo visų trijų ežerų (ir itin akivaizdžiai- Limino ežero) augmenija: nendrės ir meldai išstūmė švaramėgius ajerus, o patį kraštovaizdį labai pakeitė pakrantėse nežabojamai augantys krūmynai – blindės, karklai, alksniai.Šį ežerų būklės blogėjimo procesą gerai iliustruoja gyventojų asmens archyvuose bei Kaišiadorių muziejuje saugomos praėjusio šimtmečio fotografijos. Ežerai keičiasi neatpažįstamai. Paplūdimiai užaugo. Dėl neįvardijamų priežasčių gyventojai nustojo siekę „atkovoti“ savo poilsio plotus iš besiplečiančios augmenijos“ (cituota pagal: http://www.zasliai.lt/del-zasliu-ezeru-bukles-2009).

Atlikus tyrimus, nustatyta, jog Limino ežere gyvena devynių rūšių žuvys: lydeka, kuoja, raudė, lynas, paprastoji aukšlė, karšis, pūgžlys, sterkas ir ešerys. Bendra Limino ežero žuvų biomasė – 60 kg iš 1 ežero hektaro, o apskaičiuota galima metinė produkcija – 12 kg/ha.

Vizualinė tarša Limino ežero  pakrančių prieigose:

- iki išvalymo vizualinė tarša pasireiškė didesnės ežero dalies uždumblėjimą bei užžėlimą žolėmis.

- Po išvalymo visa kas išvardinta 1 punkte panaikinta ir šiuo metu nėra vizualinės taršos.

Mechaninė tarša Limino ežero  pakrančių prieigose:

- Iki išvalymo buvo didelės mechaninė tarša apima ežero ir priekrančių dalies užteršimą šiukšlėmis, buitinėmis atliekomis.

- Po išvalymo visa kas išvardinta panaikinta ir šiuo metu nėra mechaninės taršos.

Cheminė tarša Limino ežere:

- iki išvalymo ežero dumblo sunkiųjų metalų kiekis buvo leistino kiekio ribose, tačiau dumblas prisotintas bendruoju azotu (Nb siekia iki 13290 mg/kg) ir bendruoju fosforu (Pb siekia iki 1610 mg/kg), kuris kaip manoma tiesiogiai įtakoja vandens cheminius parametrus.

- Po išvalymo šie kiekiai sumažėjo iki leistinų parametrų.

II. Informacija apie objektą.

Pradėti vykdyti Limino ežero valymo darbai – įgyvendintas projektas „Limino ežero, esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ (projekto kodas VP3-1.4-AM-04-R-21-011

Limino ežero upės išvalymo darbai įvykdyti siekiant pagerinti nepatenkinamą minėtų vandens telkinių ekologinę būklę bei pagerinti ekosistemą.

Prieš valant ežerą buvo nustatyta, kad pagrindiniai galimi taršos šaltiniai yra:

- išleidžiamos neorganizuotos buitinės nuotekos, kadangi Žaslių miestelyje nuotekų surinkimo

ir valymo infrastruktūros;

- nuo aplinkinių gamtinių ir urbanizuotų teritorijų  į ežerą patenka nevalytos lietaus nuotekos;

- ežero pakrantės teršiamos atliekomis, bioorganika;

III. Pasiekti rezultatai:

1. Projekto metu iš Lomenos upės iškastas dumblas turintis daug biogeninių medžiagų, kurios

kelia grėsmę upės ekosistemoms.

2. Įgyvendinamo projekto metu sutvarkyti upės pakrantės želdiniai. Upės pakrantė išvalyta nuo peraugusių, pasenusių ir savaime prižėlusių krūmų.

3. Išvalyti menkaverčiai medžiai bei krūmai, tokiu būdu sumažintas organinės medžiagos (lapų) patekimas į upės vandenį.

4. Projekto įgyvendinimo metu kasant dumblą iš upės vienkaušiu ekskavatoriumi pažeisti krantai vėl atstatyti, naujai pasėta žolė, atkurta melioracijos infrastruktūra.

Vykdant sutarties finansavimo ir administravimo 2011-02-04 sutartį Nr.SUT-A-35/VP3-1.4-AM-04-R-21-011. sąlygas projektas yra tęstinis organizaciniu, eksploataciniu bei finansiniu požiūriais. Vadovaujantis minėtos sutarties 5.1. punktu („ne mažiau nei 5 metus po Projekto finansavimo pabaigos užtikrinti kasmetinę išvalyto  telkinio priežiūrą ir. Siekiant įvertinti telkinių ekologinės būklės gerėjimą, kas ketvirtį atlikti vandens kokybės tyrimus. Tai jau vykdoma 2 metai.

IV. Vandens ekologinės būklės vertinimas

Limino ežero cheminiai ir fizikiniai tyrimai buvo atliekami vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ reikalavimais ir įsakymu 2011 08 29 įsakymu Nr. D1-648 (Žin., 2011, Nr. 109-5146). Toliau – Metodika.

LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas rekomendavo UAB „Kaišiadorių vandenys“ atestuotą laboratoriją, kuri vykdė Limino ežero vandens kokybės tyrimus. Dėl Limino ežero vandens kokybės tyrimų 2014 m. sudaryta paslaugos teikimo sutartis.

Išvadoje pateikti rezultatai gauti atlikus fizikinius-cheminius tyrimus Limino ežere 2015 metais. Mėginiai buvo imti dviejose vietose keturis kartus per metus (kartą per ketvirtį).

Gauti duomenys palyginti su Metodikoje pateiktose reikalavimuose: kokybės elementams, rodikliams.

V. Limino ežere 2015 metais vykdyti priežiūros ir tvarkymo darbai

Limino ežero ir upė-kanalo L-5 priežiūra ir tvarkymas suprantamas kaip ežero priekrantėje ir pakrantėje (pagal pridedama schemą ir lentelę) atliekami šie darbai:

1. makrofitų, šiurščiųjų ir minkštųjų augalų šienavimas (sausumos pakrantėje - 5 metrai ir

priekrantėje (tiek kiek auga vandenyje).

2. Atželiančių krūmų kirtimas.

3. Šiukšlių surinkimas ir perdavimas sutvarkymui.

Paaiškinimai: priekrantė – vieta prie kranto (vandenyje). Pakrantė – sausumos vieta palei krantą

(ežero pakrantė).

4. Informacija apie objektą ir paslaugų apimtys:

4.1. ežero ir upės-kanalo L-5 priežiūros ir tvarkymo  zona pažymėta schemoje (specifikacijos priedas);

4.2. bendras tvarkymo plotas – 1,52 ha;

4.3. paslaugų apimtys (žiūrėti lentelę).

Lentelė. Ežero ir upės-kanalo L-5 pakrantės ir priekrantės priežiūros ir tvarkymo plotai

| Priežiūros ir tvarkymo plotai | plotis, m | ilgis, m |
| --- | --- | --- |
| Upės-kanalo L-5 abi vagos pakrantės (vidutiniškai vienas krantas po 4 m) | 8 | 806 |
| Ežero pakrantė (5 metrai sausumos nuo vandens ribos) | 5 | 1330 |
| Ežero priekrantėje po 5 m atstumu nuo kranto vandenyje kur auga šiurkščioji augalija | 5 | 400 |
| Iš viso |  |  |

5. Veiklos:

5.1. nušienaujami pakrantėje, priekrantėje (ir vandenyje) makrofitai (meldai,  nendrės, švendrai, ajerai), šiurkščioji ir minkštoji augalija 4 punkte nurodytoje teritorijoje paslaugos apimtimi (4.3 punktas).

5.3. nušienauti makrofitai ir šiurkščioji augalija išgriebiami iš vandens ir sukraunami ant kranto į krūvas ir džiovinami. Išdžiūvus – sudeginami arba išvežami į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę. Pastaba: galima mulčiuoti ir paskleisti šienavimo vietoje.

5.4. ežero tvarkymo zonoje šienaujama vieną kartą per vegetacijos sezoną (liepos-rugpjūčio).

5.5. surenkamos atliekos pakrantėse ir vandenyje sutarties tvarkymo galiojimo laikotarpyje.

6. Kitos sąlygos:

6.1. augalijos naikinimui negalima naudoti chemikalų.

6.2. nesugadinti ir saugoti melioracijos įrenginių, pakrantėje esančius kitus įrenginius ar statinius, juos sugadinus atstatyti savo lėšomis.

6.3. paslaugos atliekamos iki 2015 m. rugpjūčio 25 d.

Rezultatai: 2015 metais pradėjo veikti pastatyti nauji lietaus nuotekų valymo įrenginiai prie Limino ežero ir taip panaikintas pagrindinis ežero taršos šaltinis paviršinėmis nuotekomis.

Vykdyta priemonė – paviršinių vandens telkinių, jų pakrančių būklės ir užterštumo tyrimas, bei vertinimas. Keturis kartus per metus (kartą per ketvirtį) atlikti vandens kokybės tyrimai Limino ežere Šių vandens telkinių kokybė įvertinta nuo patenkinamos iki labai geros būklės. Priemonė skirta ES lėšomis finansuoto projekto „Lomenos upės, esančios Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ ir „Limino ežero, esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“, priežiūrai po išvalymo.

Taip pat išvalytos ir tvarkytos vandens telkinių pakrantės (menkaverčių krūmų kirtimas, makrofitų ir žolinės augalijos šienavimas, šiukščiosios augalijos mechaninis naikinimas vandenyje, atliekų surinkimas ir pan.). Iš viso prižiūrėta jungiamųjų kanalų pakrančių ir priekrančių bei ežero  2 ha plotas.

VI. Finansavimas

Kadangi įgyvendinus projektą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija įsipareigojo kompleksiškai vykdyti išvalytos upės ir jos pakrančių priežiūros darbus, todėl 2015 m. biudžete buvo skiros lėšos, reikalingos išvalytai teritorijai prižiūrėti ir atlikti fizikinius-cheminius tyrimus ir tvarkyti bei prižiūrėti vandens išvalytą telkinį.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. V17 – 21 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2015-2017 metų veiklos plano patvirtinimo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. V17 – 2 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas priemonei 06.01.03.04. „Vandens telkinių ir jų pakrančių valymo ir tvarkymo darbų vykdymas“ buvo finansuojami Lomenos upės ir Limino ežero priežiūros po išvalymo darbai. Atliekamas šių vandens telkinių vandens kokybės vertinimas.

Priemonės finansavimas

| Priemonė | Suma, Eur | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- |
| Upės vandens kokybės tyrimai | 0,00 | Nemokamai |
| Upės priežiūros ir tvarkymo darbai | 2900 | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |

VII. Išvados

1. Projektas yra tęstinis organizaciniu, eksploataciniu bei finansiniu požiūriais. Projekto finansavimo pabaigos užtikrinta išvalyto vandens telkinio priežiūra ir, siekiant įvertinti telkinio ekologinės būklės gerėjimą, kas ketvirtį atlikti vandens telkinių kokybės privalomi tyrimai ir tvarkytos ežero bei jungiamųjų kanalų (upė L-5) priekrantės ir pakrantės.

1.2. Limino ežero vandens kokybė pagal fizikinius-cheminius kokybės rodiklius yra labai gera, gera ir patenkinama.

1.3. 2014 metais pastatyta, o 2015 metais pilnai pradėjo veikti lietaus nuotekų valymo įrenginiai, kurie yra viena iš pagrindinių ežero taršos prietakos prevencinių priemonių.

VIII. Priedai

1. Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas, 1 lapas.

- PVM sąskaita faktūra, 1 lapas.

- Tyrimo protokolų kopijos, 4 lapai.

- Vaizdinė medžiaga, 2 lapai.

1 lentelė. Ežerų ekologinės būklės klasės pagal fizikinio–cheminio kokybės elemento rodikliai

| Kokybės elementas | Rodiklis | Mėginių sk. ir Nr. | Ežerų ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinio–cheminio kokybės elemento rodiklių vertes |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Labai gera | Gera | Vidutinė | Bloga | Labai bloga |
| Maistingosios medžiagos | NO3-N, mg/l (pagal Metodika) | Vertės | <1,30 | 1,30–2,30 | 2,31–4,50 | 4,51–10,00 | >10,00 |
|  | Data | 2015 03 30 | 1/2 |  | 1,5/1,5 |  |  |  |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 07 10 | 1/2 |  | 1,4/1,5 |  |  |  |
|  |  | 2014 09 24 | 1/2 | 0,09/0,09 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 12 22 | 1/2 | 0,34/0,17 |  |  |  |  |
| Maistingosios medžiagos | NH4-N, mg/l (pagal Metodika) | Vertės | <0,10 | 0,10–0,20 | 0,21–0,60 | 0,61–1,50 | >1,50 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2015 03 30 | 1/2 | 0,027/0,033 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 07 10 | 1/2 |  | -/0,20 | 0,23/- |  |  |
|  |  | 2014 09 24 | 1/2 | 0,03/0,03 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 12 22 | 1/2 | 0,04/0,03 |  |  |  |  |
| Maistingosios medžiagos | Nb, mg/l (pagal Metodika) | Vertės | <1,30 | 1,30–1,80 | 1,81–2,30 | 2,31–3,00 | >3,00 |
|  |  | 2015 03 30 | 1/2 |  |  | 2,0/2,1 |  |  |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 07 10 | 1/2 |  |  | 1,8/2,0 |  |  |
|  |  | 2014 09 24 | 1/2 | 1,29/1,23 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 12 22 | 1/2 |  | 1,6/1,3 |  |  |  |
| Maistingosios medžiagos | PO4-P, mg/l (pagal Metodika) | Vertės | <0,050 | 0,050–0,090 | 0,091–0,180 | 0,181–0,400 | >0,400 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2015 03 30 | 1/2 | 0,006/- | -/0,06 |  |  |  |
|  |  | 2014 07 10 | 1/2 |  | 0,058/0,060 |  |  |  |
|  |  | 2014 09 24 | 1/2 | 0,014/0,019 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 12 22 | 1/2 | 0,02/0,008 |  |  |  |  |
| Maistingosios medžiagos | Pb, mg/l (pagal Metodika) | Vertės | <0,040 | 0,040–0,060 | 0,061–0,090 | 0,091–0,140 | >0,140 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2015 03 30 | 1/2 |  | 0,05/0,06 |  |  |  |
|  |  | 2015 07 10 | 1/2 |  |  |  | 0,10/0,11 |  |
|  |  | 2015 09 24 | 1/2 |  |  |  | 0,11/0,12 |  |
|  |  | 2015 12 22 | 1/2 | -/0,018 |  | 0,069/- |  |  |
| Prisotinimas deguonimi | O2, mg/l (pagal Metodika) | Vertės | >8,50 | 8,50–7,50 | 7,49–6,00 | 5,99–3,00 | <3,00 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2015 03 30 | 1/2 | 9,36/9,28 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 07 10 | 1/2 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2014 09 23 | 1/2 | 9,58/9,31 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 12 12 | 1/2 | 9,30/9,27 |  |  |  |  |

Tyrimus atliko UAB „Kaišiadorių vandenys“ laboratorija. Leidimo Nr. 1AT-245 (2010 11 03)

P.S. Mėginių buvo imta po 2 toje pačioje vietoje, keturis kartus per metus.