LIMINO EŽERO VANDENS EKOLOGINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS IR PRIEŽIŪRA 2016 METAIS

ATASKAITA

ES lėšomis finansuoto projekto „Limino ežero. Esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ priežiūra po išvalymo

Kaišiadorys, 2016

ES lėšomis finansuoto projekto „Limino ežero. Esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ priežiūra ir tvarkymas po išvalymo

I. Bendra informacija

Vietos gyventojų tvirtinimu, praeito šimtmečio viduryje net 40-50 procentų Limino ežero pakrantės sudarė smėlėtas, nedaug augmenijos teturintis ruožas, tarsi vientisas paplūdimys. Limino pakrantė nuo miestelio pusės tankiai apgyvendinta (žasliečių sklypai baigiasi kelių metrų atstumu nuo ežero).Ežere maudėsi, skalavo skalbinius, irstėsi valtimis ir žvejojo. Dažnoje vietoje buvo įrengti liepteliai, smėlio užutekiai, valčių parkavimo vietos. Limino ežeras, o taip pat ir kiti du Žaslių ežerai, pradėjo keistis maždaug 8-9 dešimtmetyje. Dėl Laukystos ūkinės veiklos (neleistinas vandens lygio nuleidimas-pakėlimas), kolūkinės veiklos (tarša žemės ūkio trąšomis), gyventojų buitinių nuotekų ir kt. priežasčių labai subujojo visų trijų ežerų (ir itin akivaizdžiai- Limino ežero) augmenija: nendrės ir meldai išstūmė švaramėgius ajerus, o patį kraštovaizdį labai pakeitė pakrantėse nežabojamai augantys krūmynai – blindės, karklai, alksniai.Šį ežerų būklės blogėjimo procesą gerai iliustruoja gyventojų asmens archyvuose bei Kaišiadorių muziejuje saugomos praėjusio šimtmečio fotografijos. Ežerai keičiasi neatpažįstamai. Paplūdimiai užaugo. Dėl neįvardijamų priežasčių gyventojai nustojo siekę „atkovoti“ savo poilsio plotus iš besiplečiančios augmenijos“ (cituota pagal: http://www.zasliai.lt/del-zasliu-ezeru-bukles-2009).

Atlikus tyrimus, nustatyta, jog Limino ežere gyvena devynių rūšių žuvys: lydeka, kuoja, raudė, lynas, paprastoji aukšlė, karšis, pūgžlys, sterkas ir ešerys. Bendra Limino ežero žuvų biomasė – 60 kg iš 1 ežero hektaro, o apskaičiuota galima metinė produkcija – 12 kg/ha.

    - Vizualinė tarša Limino ežero  pakrančių prieigose – vizualinė tarša apima ežero dalies uždumblėjimą bei užžėlimą žolėmis. Ežero pakrantėse susikaupusi augmenija įtakoja kitų aplinkai pavojingų teršalų ir šiukšlių kaupimąsi. Ežeras yra pratekantis, tačiau jame tėkmė sumažėja, vandenyje esantys teršalai sėda ant dugno, todėl ežeras atlieka sėsdintuvo vaidmenį kaupdamas atitekančius iš Žaslių ežero teršalus.

    - Mechaninė tarša Limino ežero  pakrančių prieigose – mechaninė tarša apima ežero ir priekrančių dalies užteršimą šiukšlėmis, buitinėmis atliekomis. Minėta tarša kelia realią grėsmę šalia ežero besiilsintiems ar ežere besimaudantiems žmonėms, taipogi kelia grėsmę esančių ekosistemų išsaugojimui. Šią taršą savivaldybė planuoja panaikinti savo lėšomis.

    - Cheminė tarša Limino ežere – Pagal Lietuvos higienos normą HN 60:2004 nustatyta, kad Limino ežero dumblo sunkiųjų metalų kiekis yra leistinas, tačiau dumblas prisotintas bendruoju azotu (Nb siekia iki 13290 mg/kg) ir bendruoju fosforu (Pb siekia iki 1610 mg/kg), kuris kaip manoma tiesiogiai įtakoja vandens cheminius parametrus.

    - Sugadintas Limino ežero gamtovaizdis – Limino ežere dėl padidėjusių fosforo ir azoto koncentracijų ežero vandenyje yra intensyvus ežero užaugimas makrofitais ir kita vandens augmenija.

Atliekant batimetrinius tyrimus 2009 metų rugpjūčio mėnesį, nustatytas 103,22 m vandens lygis Limino ežere ties Žąslių miesteliu. Tai beveik prilygsta mažiausiam leistinam vandens lygiui (103,2 m) lygiui. Tai įtakojo sausa vasara, kuri pažemino ežero vandens lygį.

Atliekant geologinius tyrinėjimus ežere nustatyta, kad pagrindinis dumblo sluoksnis susikaupęs pietiniame ir pietvakariniame ežero dalyje, kur ežeras ribojasi su Žaslių gyvenviete. Atlikti gręžiniai ir paimti grunto mėginiai rodo, kad išvalius minėtą dumblą ežero hidrogeologinis režimas nesikeis dėl to, kad valymo darbų metu bus šalinamos tik dumblas, kurių gylis ežero pietinėje pusėje siekia daugiau kaip 5 metrai. Ežere nebus atliekami dugno gilinimo darbai, todėl nebus pažeista susiformavusi savigrinda.

Pradėti vykdyti Limino ežero valymo darbai – įgyvendintas projektas „Limino ežero, esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ (projekto kodas VP3-1.4-AM-04-R-21-011.

| Prieš valant ežerą buvo nustatyta, kad pagrindiniai taršos šaltiniai yra: | Po ežero valymo nustatyta, kad pagrindiniai galimi taršos panaikinti: |
| --- | --- |
| išleidžiamos neorganizuotos buitinės nuotekos, kadangi Žaslių miestelyje nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros | įrengta Žaslių miestelyje nuotekų surinkimo infrastruktūra (tinklai) ir pastatyta nauja nuotekų valykla |
| ežero vanduo teršiamas lietaus nuotekomis (kietosiomis dalelėmis ir naftos produktais). | ežero vanduo neteršiamas centralizuotai surenkamomis lietaus nuotekomis (kietosiomis dalelėmis ir naftos produktais), nuo aplinkinių urbanizuotų teritorijų į ežerą nepatenka nevalytos lietaus nuotekos, pastatyta nešmenų ir naftos gaudyklė |
| ežero pakrantės teršiamos atliekomis, bioorganika | ežero pakrantės neteršiamos atliekomis, bioorganika |

Limino ežero upės išvalymo darbai ir priežiūra po išvalymo ženkliai pagerino vandens telkinio bendrą ekologinę būklę ir vandens kokybę.

Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą priemonę VP3-1.4-AM-06R „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projekto „Limino ežero, esančios Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ projektą 2012 m. atlikti šie darbai:

1. Limino ežero:

1.1. valytas ežero veidrodinis paviršius – 7,6 ha;

1.2. iškasto dumblo kiekis – 44132 m³.;

1.3. sutvarkyti želdiniai – 0,28 ha plote;

1.4. pašalintas humusinio dirvožemio kiekis – 3573 m³;

2. Upės L-5:

2.1. išvalytas ilgis – 806 m;

2.2. valytas veidrodinis plotas  – 0,7 ha;

2.3. iškastas sąnašų kiekis - m³;

Limino valymo darbų pradžia – 2011-08-09, darbų pabaiga 2013-06-30. Projektas užbaigtas pilnai ir įvykdytos visos užduotys.

II. Limino ežero priežiūros ir tvarkymo darbai

Limino ežero ir upė-kanalo L-5 priežiūra ir tvarkymas suprantamas kaip ežero priekrantėje ir pakrantėje (pagal pridedama schemą ir lentelę) atliekami šie darbai:

1. makrofitų, šiurščiųjų ir minkštųjų augalų šienavimas (sausumos pakrantėje - 5 metrai ir

priekrantėje (tiek kiek auga vandenyje).

2. Atželiančių krūmų kirtimas.

3. Šiukšlių surinkimas ir perdavimas sutvarkymui.

Paaiškinimai: priekrantė – vieta prie kranto (vandenyje). Pakrantė – sausumos vieta palei krantą

(ežero pakrantė).

4. Informacija apie objektą ir paslaugų apimtys:

4.1. ežero ir upės-kanalo L-5 priežiūros ir tvarkymo  zona pažymėta schemoje (specifikacijos priedas);

4.2. bendras tvarkymo plotas – 1,52 ha;

4.3. paslaugų apimtys (žiūrėti lentelę).

Lentelė. Ežero ir upės-kanalo L-5 pakrantės ir priekrantės priežiūros ir tvarkymo plotai

| Priežiūros ir tvarkymo plotai | plotis, m | ilgis, m |
| --- | --- | --- |
| Upės-kanalo L-5 abi vagos pakrantės (vidutiniškai vienas krantas po 4 m) | 8 | 806 |
| Ežero pakrantė (5 metrai sausumos nuo vandens ribos) | 5 | 1330 |
| Ežero priekrantėje po 5 m atstumu nuo kranto vandenyje kur auga šiurkščioji augalija | 5 | 400 |
| Ežero įlanka apaugusi šiurkščiąja augalija prie L-5 kanalo | apie 30 | apie 40 |

5. Veiklos:

5.1. nušienaujami pakrantėje, priekrantėje (ir vandenyje) makrofitai (meldai,  nendrės, švendrai, ajerai), šiurkščioji ir minkštoji augalija 4 punkte nurodytoje teritorijoje paslaugos apimtimi (4.3 punktas).

5.3. nušienauti makrofitai ir šiurkščioji augalija išgriebiami iš vandens ir sukraunami ant kranto į krūvas ir džiovinami. Išdžiūvus – sudeginami arba išvežami į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę. Pastaba: galima mulčiuoti ir paskleisti šienavimo vietoje.

5.4. ežero tvarkymo zonoje šienaujama vieną kartą per vegetacijos sezoną (liepos-rugpjūčio).

5.5. surenkamos atliekos pakrantėse ir vandenyje sutarties tvarkymo galiojimo laikotarpyje.

6. Kitos sąlygos:

6.1. augalijos naikinimui negalima naudoti chemikalų.

6.2. nesugadinti ir saugoti melioracijos įrenginių, pakrantėje esančius kitus įrenginius ar statinius, juos sugadinus atstatyti savo lėšomis.

6.3. paslaugos atliekamos iki 2016 m. rugpjūčio 15 d.

6.4. Iki sutarties pasirašymo ežero ir kanalo tvarkymo vietos suderinamos natūroje pagal preliminariai pateiktą schemą (pridedama).

III. Pasiekti rezultatai:

1. Projekto metu iš Limono ežero iškastas dumblas turintis daug biogeninių medžiagų, kurios

kelia grėsmę ežero ekosistemoms.

2. Įgyvendinto projekto ir priežiūros metu sutvarkytos ir prižiūrėtos pakrantės.

3. Išvalyti menkaverčiai medžiai bei krūmai, tokiu būdu sumažintas organinės medžiagos

Vykdant sutarties finansavimo ir administravimo 2011-02-04 sutartį Nr.SUT-A-35/VP3-1.4-AM-04-R-21-011. sąlygas projektas yra tęstinis organizaciniu, eksploataciniu bei finansiniu požiūriais. Vadovaujantis minėtos sutarties 5.1. punktu („ne mažiau nei 5 metus po Projekto finansavimo pabaigos užtikrinti kasmetinę išvalyto  telkinio priežiūrą ir. Siekiant įvertinti telkinių ekologinės būklės gerėjimą, kas ketvirtį atlikti vandens kokybės tyrimus.

IV. Vandens ekologinės būklės vertinimas

Limino ežero cheminiai ir fizikiniai tyrimai buvo atliekami vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ reikalavimais ir įsakymu 2011 08 29 įsakymu Nr. D1-648 (Žin., 2011, Nr. 109-5146). Toliau – Metodika.

LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas rekomendavo UAB „Kaišiadorių vandenys“ atestuotą laboratoriją, kuri vykdė Limino ežero vandens kokybės tyrimus.

Išvadoje pateikti rezultatai gauti atlikus fizikinius-cheminius tyrimus Limino ežere 2016 metais. Mėginiai buvo imti dviejose vietose keturis kartus per metus (kartą per ketvirtį).

Gauti duomenys palyginti su Metodikoje pateiktose reikalavimuose:

1 lentelė. Ežerų ekologinės būklės klasės pagal fizikinio–cheminio kokybės elemento rodikliai

| Kokybės elementas | Data/Rodiklis | Mėginių sk. ir Nr. | Ežerų ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinio–cheminio kokybės elemento rodiklių vertes |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Labai gera | Gera | Vidutinė | Bloga | Labai bloga |
| Maistingosios medžiagos | NO3-N, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 8/1-2 | <1,30 | 1,30–2,30 | 2,31–4,50 | 4,51–10,00 | >10,00 |
|  | Data | 2016 03 29 | 1/2 |  | 1,6/1,8 |  |  |  |
|  | Tyrimo rezultatai | 2016 06 20 | 1/2 |  | 1,9/1,9 |  |  |  |
|  |  | 2016 09 29 | 1/2 | 1,3/ | /1,4 |  |  |  |
|  |  | 2016 12 28 | 1/2 |  | 1,8/1,7 |  |  |  |
| Maistingosios medžiagos | NH4-N, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 1-5 | <0,10 | 0,10–0,20 | 0,21–0,60 | 0,61–1,50 | >1,50 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2016 03 29 | 1/2 | 0,009/0,008 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 06 20 | 1/2 | 0,005/0,004 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 09 29 | 1/2 | 0,010/0,008 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 12 28 | 1/2 | 0,010/0,009 |  |  |  |  |
| Maistingosios medžiagos | Nb, mg/l (pagal Metodika) | Ežero tipas 1,2 | <1,30 | 1,30–1,80 | 1,81–2,30 | 2,31–3,00 | >3,00 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2016 03 29 | 1/2 |  | 1,8/ | /2,0 |  |  |
|  |  | 2016 06 20 | 1/2 |  |  | 2,2/2,3 |  |  |
|  |  | 2016 09 29 | 1/2 |  |  | 2,0/2,1 |  |  |
|  |  | 2016 12 28 | 1/2 |  |  |  | 2,5/2,4 |  |
| Maistingosios medžiagos | PO4-P, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 1-5 | <0,050 | 0,050–0,090 | 0,091–0,180 | 0,181–0,400 | >0,400 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2016 03 29 | 1/2 | 0,020/0,021 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 06 20 | 1/2 | 0,019/0,013 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 09 29 | 1/2 | 0,32/0,028 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 12 28 | 1/2 | 0,029/0,016 |  |  |  |  |
| Maistingosios medžiagos | Pb, mg/l (pagal Metodika) | Ežero tipas 1,2 | <0,040 | 0,040-0,060 | 0,061-0,090 | 0,091-0,140 | >0,140 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2016 03 29 | 1/2 |  |  | 0,079/0,082 |  |  |
|  |  | 2016 06 20 | 1/2 |  |  |  | 0,10/0,11 |  |
|  |  | 2016 09 29 | 1/2 |  | /0,06 | 0,08/ |  |  |
|  |  | 2016 12 28 | 1/2 |  |  |  | 0,12/0,092 |  |
| Organinės medžiagos | BDS7, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 1-5 | <2,30 | 2,30–3,30 | 3,31–5,00 | 5,01–7,00 | >7,00 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2016 03 29 | 1/2 | netirtas | netirtas | netirtas | netirtas | netirtas |
|  |  | 2016 06 20 | 1/2 | netirtas | netirtas | netirtas | netirtas | netirtas |
|  |  | 2016 09 29 | 1/2 | netirtas | netirtas | netirtas | netirtas | netirtas |
|  |  | 2016 12 28 | 1/2 | netirtas | netirtas | netirtas | netirtas | netirtas |
| Prisotinimas deguonimi | O2, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 1, 3, 4, 5 | >8,50 | 8,50–7,50 | 7,49–6,00 | 5,99–3,00 | <3,00 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2016 03 29 | 1/2 | 12,20/12,02 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 06 20 | 1/2 | 8,01/8,11 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 09 29 | 1/2 | netirta |  |  |  |  |
|  |  | 2016 12 28 | 1/2 | 8,64/8,58 |  |  |  |  |

Tyrimus atliko UAB „Kaišiadorių vandenys“ laboratorija. Leidimo Nr. 1AT-245 (2010 11 03)

V. Finansavimas

Kadangi įgyvendinus projektą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija įsipareigojo kompleksiškai vykdyti išvalytos upės ir jos pakrančių priežiūros darbus, todėl 2016 m. biudžete buvo skiros lėšos, reikalingos išvalytai teritorijai prižiūrėti ir atlikti fizikinius-cheminius tyrimus ir tvarkyti bei prižiūrėti vandens išvalytą telkinį.

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. V17-33 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2016–2018 metų veiklos plano patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. V17-34 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas priemonei 06.01.03.09. įgyvendinta aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonė - vandens telkinių po išvalymo priežiūra, tvarkymas ir ekologinės būklės stebėjimas) ES lėšomis finansuoto projekto „Limino ežero, esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“.

Priemonės finansavimas

| Priemonė | Suma, Eur | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- |
| Ežero vandens kokybės tyrimai | 0,00 | Nemokamai |
| Ežero priežiūros ir tvarkymo darbai | 2783 | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |

VI. Išvados

1. Vykdant sutarties finansavimo ir administravimo 2011-02-04 sutarties Nr.SUT-A-35/VP3-1.4-AM-04-R-21-011 sąlygas, projektas yra tęstinis organizaciniu, eksploataciniu bei finansiniu požiūriais. Vadovaujantis minėtos sutarties 5.1.5 punktu įvykdytas reikalavimas – ne mažiau kaip 5 metus po Projekto finansavimo pabaigos užtikrinti kasmetinę išvalyto vandens telkinio priežiūrą ir, siekiant įvertinti telkinių ekologinės būklės gerėjimą, kas ketvirtį atlikti vandens telkinių kokybės tyrimus.

1.2. Limino ežero vandens kokybė pagal fizikinius-cheminius kokybės rodiklius yra labai gera, gera ir tiktai kai kurie tyrimo duomenys patenkinami:

- pagal NO3-N, mg/l  vertes – labai gera ir gera būklė;

- pagal NH4-N, mg/l vertes – labai gera;

- pagal Nb, mg/l vertes – gera ir vidutinė;

- pagal PO4-P, mg/l vertes – labai gera;

- pagal Pb, mg/l vertes – gera ir vidutinė;

- pagal O2, mg/l vertes – labai gera.

2. Ežero tvarkymo ir priežiūros darbai vykdyti 1,52 ha plote:

2.1. nušienauti pakrantėje, priekrantėje (vandenyje) makrofitai (meldai,  nendrės, švendrai, ajerai), šiurkščioji ir minkštoji augalija;

2.2. su šaknimis pašalinami atželiantys krūmai, kurie sudeginami arba išvežami į kompostavimo aikštelę;

2.3. nušienauti makrofitai ir šiurkščioji augalija vandenyje išgriebti ir išvežti į Užsakovo nurodytą vietą.

2.4. ežero tvarkymo zonoje šienauta vieną kartą per vegetacijos sezoną (sausumoje) šiukščioji vandens augalija (liepos-rugsėjo).

2.5. Surinktos atliekos pakrantėse ir vandenyje sutarties tvarkymo galiojimo laikotarpyje.

3. Pašalinti buvusieji ir galimi taršos prietakos židiniai:

3.1. 2014-2015 m. Žaslių miestelyje įrengta buitinių nuotekų surinkimo infrastruktūra ir pastatyta

nuotekų valykla – panaikinta neorganizuota tarša nuotekomis;

3.2. 2014-2016 m. prie Limino ežero Žaslių miestelyje sujungtos esamos paviršinių nuotekų surinkimo sistemos ir pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, kurių našumas 20 l/s. Naftos ir nešmenų gaudykle kainavo 232. tūkst. Lt, kurios  pajėgumas išvalyti 8000 m³ paviršinių nuotekų.

VII. Priedai

1. Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas, 1 lapas.

- PVM sąskaita faktūra, 1 lapas.

- Mėginių ėmimo vietos,1 lapas.

- Vaizdinė medžiaga, 1 lapas.